ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU zpracované projektantem

Obec nemá doposud zpracovanou žádnou územně plánovací dokumentaci. V roce 1999 byla zpracována firmami Stavotherm spol.s r.o. a Quinta Corporation s.r.o. urbanistická studie. Obec je řešena v  rámci územního plánu velkého územního celku  kraje Vysočina, který nebyl doposud schválen.

Obec je součástí mikroregionu Ledečsko, který vznikl dne 22.3.2001.

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Obec Hradec je řešena v ÚP VÚC Vysočina, který je v současné době ve fázi konceptu. Z tohoto dokumentu vyplývají pro řešené území následující požadavky:

- respektování silnice II. třídy

- část katastru leží v území s prioritou obnovy hodnot území

Obec Hradec je součástí mikroregionu Ledečsko. Jako priority jsou uvedeny: rozvoj cestovního ruchu, zkvalitnění turistické infrastruktury, zvýšení turistické atraktivity, podpora podnikání, z technické infrastruktury pak vyřešení odvodu a čištění odpadních vod.

Územní plán respektuje již schválené územně plánovací dokumentace  sousedních územních obvodů. Je respektována návaznost prvků SES a sítí technické  a dopravní infrastruktury.

2. SPLNĚNÍ  POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Zastupitelstvo obce Hradec schválilo souborné stanovisko ke konceptu územního plánu obce Hradec, v němž byly stanoveny pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. Připomínky souborného stanoviska byly do územního plánu a jeho odůvodnění zapracovány s těmito výjimkami:

- nebyla zakreslena památka Kamenné stádo, která se nenachází v řešeném území

- nebyly navrženy cesty zpřístupňující zemědělské pozemky v návaznosti na návrhové lokality z těchto důvodů:

- pozemek PK p.č. 106 je přístupný po sousedící cestě na jižním okraji lokality SV2, po které je přístupný zemědělský areál.

- zbytek pozemku PK p.č. 473/1 je přístupný podél západního okraje lokality č.SV3a v místech vedení  vysokého napětí

- přístup ke zbytku parcely PK 637/1 je zajištěn zmenšením návrhové lokality č. SV4

- mezi lokalitami SV7 a SV8 je ponechána komunikace, která umožní kromě přístupu na obě lokality i obdělávání přilehlých zemědělských pozemků

Na základě veřejného projednání došlo k plošné úpravě lokality Z3a a vymezené plochy zeleně podél komunikace Z6, byla aktualizována hranice zastavěného území a dle schválených ZÚR zapracován koridor pro homogenizaci taku silnice II/130.

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

3.1.   Odůvodnění koncepce rozvoje

Katastrální území Hradce přímo navazuje na k.ú. Ledče nad Sázavou a tato návaznost je do značné míry určující jak pro současnost, tak pro případný další rozvoj osídlení obce v budoucnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že veškerá chybějící zařízení občanské vybavenosti jsou dobře dosažitelná pro obyvatele Hradce v sousední Ledči, je urbanistická koncepce založena zejména na rozvoji obytné složky území, tedy území smíšeného venkovského, kde mohou být v návaznosti na obytnou zástavbu integrována nerušící zařízení služeb a občanské vybavenosti. Součástí návrhu je i vlek s plochou technického zázemí.

V nezastavěném území a nezastavitelných plochách návrh územního plánu respektuje současné složení krajiny, která je ve střední části území v návaznosti na zastavěné plochy zemědělská, intenzivně využívaná. Hranice řešeného území jsou lemovány lesy. Návrhem jsou zdůrazněny cennější prvky krajiny – okrajová část vyhlášeného VKP, která zasahuje do řešeného území a dále prvky systému ekologické stability a plochy krajinné mimolesní zeleně, které jsou zařazeny do tzv. smíšených ploch nezastavitelného území s důrazem na přírodní hodnoty.

Kromě funkčního využití zastavěného území a zastavitelných ploch a využití nezastavěného území se urbanistický návrh zabývá zkvalitněním sítí technické infrastruktury:

- je navržena dopravní plocha – propojení se sousední obcí Ostrov (po stávající polní cestě se uvažuje s realizací místní komunikace v nových parametrech)

- rozvoj vodovodu a STL plynovodu je plánován zejména v rámci návrhových lokalit, likvidace odpadních vod je řešena koncepčně v příslušné kapitole návrhu územního plánu

3.2.   Základní charakteristika

Hradec leží 2 km severovýchodně od Ledče nad Sázavou a 10 km severozápadně od Světlé nad Sázavou, která je též obcí s rozšířenou působností. Od centra někdejšího okresu - Havlíčkova Brodu – je Hradec vzdálen  25 km severozápadním směrem. Místní část Hamry leží na severozápadě řešeného území.

Katastrální plocha  567.0454 ha

Nadmořská výška - 450 m n.m.

Počet katastrů - 1

Počet územně technických jednotek - 1

Počet částí obce - 2

První písemná zpráva - rok1550.

Administrativně náleží obec Hradec kraji Vysočina, okresu Havlíčkův Brod. Finanční úřad je v Ledči nad Sázavou , kde jsou i úřady Pověřený, Stavební a Matriční. Pověřený úřad s rozšířenou působností je ve Světlé nad Sázavou.

Hradec se nachází v severozápadní části Českomoravské vrchoviny, (pozůstatek nejstaršího pohoří Českého masívu). Řešené území  je   z klimatického hlediska klasifikováno jako mírně teplá oblast č. 3.

3.3. Demografie

Statistické údaje jsou vztaženy k poslednímu oficiálnímu sčítání SLBD z roku 2001.

Při celkovém počtu obyvatel 232 (k roku 2001) a souhrnné katastrální výměře obce 567,05 hektarů dosahuje Hradec hustoty obyvatelstva 40,91 obyv./km2. Průměrná hustota osídlení v kraji Vysočina 75 obyv./km2.

Vývoj počtu obyvatel

| Rok | 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hradec | 405 | 311 | 277 | 231 | 229 | 227 | 234 | 219 | 212 |
| Hamry | 92 | 72 | 63 | 58 | 49 | 42 | 32 | 18 | 20 |
| Hradec celkem | 497 | 386 | 340 | 289 | 278 | 269 | 266 | 237 | 232 |

Jak je patrné z populačního vývojového přehledu, počet trvale bydlících obyvatel v Hradci po celé sledované údobí neustále klesal. Tento trend sice pokračuje i v posledních letech, nicméně hodnoty jsou již optimističtější. Velmi citelný pokles nastal mezi roky 1869 - 1900 (22,3 %). Celkový negativní populační vývoj i aktuální tendenci souhrnně charakterizuje index 2001/1900, dosahující velmi nízké hodnoty 0,46. Důkazem lehce optimističtějších údajů je index 2001/1991, který činí 0,98. Nepříznivou demografickou situaci charakterizuje i další důležitý ukazatel - průměrný věk obyvatelstva, který zde v roce 2001 byl 40,9 roku.

K 1.1. 2001 žilo v Hradce 232 obyvatel, z toho 117 žen (50,4 %) a 115 mužů. Průměrný počet obyvatel v Mikroregionu Ledečsko je 547 obyvatel (v rámci celé ČR tento údaj činí 1 648 obyvatel).

3.4. Občanská vybavenost

Obec Hradec je silně podvybavena zařízeními základní občanské vybavenosti (v provozu není ani prodejna konzumu). Za chybějící základní či vyšší vybaveností musí obyvatelé dojíždět do Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou nebo Havlíčkova Brodu.

3.5. Kulturní, historické a přírodní  hodnoty

- V ústředním seznamu kulturních památek České republiky není zapsán žádný objekt.

- V obci se však vyskytuji objekty, které mají historickou, uměleckou či obecně kulturní hodnotu. Dokládají způsob života, náboženské cítění a řemeslnou i uměleckou vyspělost minulých generací. Některé jsou též připomínkou dějinných událostí. Tyto památky jsou však pouze lokálního významu.

- V řešeném území se jedná o následující objekty:

- kaplička v centru obce

- pamětní kámen u komunikace Hořeslavsko – Prosíčka

- křížek severozápadně Hradce

- křížek a kaplička jižně Hradce

- mostek u Hamrů

Archeologické lokality

Řešené území je územím s archeologickými nálezy. Na  území s archeologickými nálezy je stavebník povinen dle §22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek.

- č. SAS: 23-12-05/3: 2 km severně od Ledče n. Sázavou – novověké jádro obce

- č. SAS: 13-34-25/10 3,5 km severovýchodně od Ledče n. Sázavou – středověké a novověké jádro osady Hořeslavsko

- č. SAS: 13-34-25/3 1 km severozápadně od centra Hradce, v polní trati „Úlehle“ (návrší) a s ní související ostrožně – hradiště (?) Kočičí Hrádek, event. Kočičí zámek

- č. SAS: 13-34-25/4 1,3 km severoseverozápadně od centra Hradce, u severního okraje Hamrů, na levém břehu Olešenského potoka – osada Hamry – zaniklý hamr

- Na řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území přírody či památné stromy (dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ).

Za Významný krajinný prvek je vyhlášeno území meandrujícího Olešenského potoka               s přirozenými vyspělými břehovými porosty a zamokřenými loukami. V centrálním registru je zanesen jako VKP č.23 „Pivovarské údolí“

Tato skutečnost je návrhem respektována, budou chráněny i všechny krajinné prvky dané přímo ze zákona o ochraně přírody  krajiny (lesy, rybníky…)

Za zajímavou lokalitu lze označit seskupení křemenných kamenů zvaných Kamenné stádo v lesním porostu jižní části řešeného území na hranici s obcí Ostrov. Tato lokalita není návrhem ÚPO nijak dotčena, nachází se v lese v k.ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou.

- Ložiska nerostných surovin

V území se nenachází žádné ložisko nerostných surovin ani sesuvy půdy.

Nachází se zde dvě poddolovaná území:

- Lokalita Horní Prosíčka, č. 31, rozsah 3,9 ha, stáří díla do 18. století, těžební surovina ruda, rozsah ojedinělý, povrchové projevy a nebezpečí propadu asanace žádné, zapsáno r. 1987 BILEK GEOFONG.

- Lokalita Hořeslavsko, rozsah 0 ha, stáří díla 19. století, těžební surovina ruda, rozsah ojedinělý, povrchové projevy a nebezpečí propadu asanace drobné, zapsáno r. 1987 BILEK GEOFONG.

3.6. Doprava

Širší vztahy

V řešeném území je provozována pouze doprava silniční. Nejbližší železniční trať  č. 212 Čerčany – Světlá nad Sázavou je vedena po pravém břehu Sázavy a je dostupná v Ledči nad Sázavou.

Vlastní území se v současné době i ve výhledu nachází mimo důležitých silničních tras.

Silniční síť

Ze silničních komunikací prochází k.ú. obce Hradec silnice II. třídy 130 a okrajově silnice       III. třídy 01831. Místní část Hamry je dopravně dosažitelná po místních komunikacích.

Ostatní komunikace již nejsou zařazeny do sítě státních silnic, ale jsou to komunikace místní, resp. účelové. Současný komunikační skelet návrh respektuje.

Intenzity dopravy

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních  vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě, či  jejich úseků.

Na celém území ČR je v pravidelných intervalech prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  celostátní profilové sčítání dopravy. Sčítání se provádí na silnicích I. a II. tříd a na zatížených úsecích silnic III. tříd.

Pro řešené území je určující sčítací úsek č. 5-2890 platný pro úsek komunikace II/130 procházející katastrem Hradce. Intenzita dopravy se zde pohybuje okolo 1834 vozidel za 24 h. Na ostatních pozemních komunikacích nebylo sčítání prováděno, proto lze i s ohledem na význam těchto dopravních tras v silniční síti usuzovat, že intenzity dopravy se budou pohybovat maximálně                v intervalu max 300 -  500 vozidel/24 hod a ani ve výhledu nedojde k dramatickému nadvýšení.

Místní komunikace

Místní komunikace zabezpečují mimo průjezdních úseků silnic II. a III. třídy přímou dopravní obsluhu objektů. Vzhledem k rozptýlené zástavbě v řešeném území je síť místních komunikací a zemědělských cest dosti rozvětvená. Povrch vozovek je z větší části zpevněn, v okrajových částech částí obcí mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo částečně zpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 3 m, vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.

Dopravní závady

Na řešeném území se na průjezdné silnici II/130 nachází několik liniových i lokálních dopravních závad. Na trase je více míst neodpovídajících normovým hodnotám v ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

Závadou bývá jak směrové vedení tak výškové vedení. V zastavěném území jednotlivých sídel se jedná především o překážky ve výhledu v místech napojení vedlejších komunikací, v extravilánu spíše o podélný sklon, který je na hranici normových hodnot. S ohledem na dopravní význam a převáděné intenzity dopravy  je řešení těchto závad subdominantní. S vylepšením směrového vedení  lze počítat pouze v rámci drobných oprav.

Kategorie a funkční třídy

Požadované kategorie jsou předepsány v „Kategorizaci silniční a dálniční sítě“. Silnice II. tř. č. 130 má kategorii S 9,5/70.

Do kategorizace nejsou zahrnuty silnice III. tříd. U nich však lze s ohledem na jejich dopravní zatížení a jejich význam uvažovat s nejmenší silniční kategorií dle ČSN 73 6101 – S 7,5/50. Tato kategorie však není u předmětné silnice dodržena.

Pro dvoupruhové obousměrné místní komunikace je minimální kategorie MO 7/30, tj. 6,0 m mezi zvýšenými obrubami. V případě vozovky s nezpevněnou krajnicí (bez obrub) je minimální kategorie obousměrné dvoupruhové komunikace MOK 7,5/30, tj. volná šířka 7,5 m. Nejmenší šířka chodníku je 2,0 m, resp. v málo zatížených úsecích lze připustit i šířku 1,5 m. U zklidněných komunikací lze uvažovat i s jinými šířkovými parametry.

Funkční třída průtahu silnice by dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací měla být B2. Tomu však nebude možno přizpůsobit požadované parametry. Místní komunikace mají funkční třídu C2 až C3, resp. u zklidněných komunikací D1. Samostatné stezky pro pěší mají funkční třídu D3.

Cyklistické trasy a turistika

Katastrem obce Hradec neprochází žádná značená cykloturistická trasa, ani pěší turistická trasa.

Území je vhodné pro cykloturistiku. V oblasti je množství silnic a zpevněných cest s minimální intenzitou automobilové dopravy, které lze pro účely cykloturistiky využít. Cyklistická doprava může přinést oživení oblasti především v letním období.

Trasy místního charakteru lze vést prakticky po všech státních silnicích převážně III. třídy        v oblasti a po většině zpevněných a částečně zpevněných cestách.

Garantem cyklistického značení na území ČR je Klub českých turistů. Metodika KČT rozděluje cyklistické trasy na dvě základní skupiny - cyklotrasy a cykloturistické trasy.

Cyklotrasou se rozumí cesta vedená po silnici, která je z hlediska bezpečnosti silničního provozu vhodná pro cyklistický provoz, nebo která využívá místní komunikaci s povrchem, umožňujícím bezpečné projetím běžným kolem. Značení těchto cyklotras je prováděno jednotně cykloznačkami, schválenými vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb.

Cykloturistickou trasou se rozumí cesta vedená v terénu převážně po místních komunikacích, polních a lesních cestách, příp. stezkách a to zpevněných i nezpevněných, které jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny vhodné pro cyklistický provoz. Silnice jsou používány jen v případech, kdy není v požadovaném směru možno použít jinou vhodnou cestu. Značení cykloturistických tras je prováděno cykloturistickými značkami, kterými jsou: směrovka, pásová značka a směrová tabulka.

Samostatným prvkem cyklistické dopravy jsou cyklostezky. Ty jsou tvořeny samostatnou komunikací, určenou pro cyklistický provoz. Často jsou vedeny v souběhu se silniční komunikací, zatíženou nadměrným automobilovým provozem a proto nevhodnou až nebezpečnou pro použití cyklistou. Po takto vybudované cyklostezce pak může být a obvykle je vedena cyklotrasa, značená cykloznačkami.

Hromadná doprava osob

Hromadná doprava osob je provozována  firmou CONNEX  VČ a.s., Chotěboř: místní linka 600580 Ledeč n. Sázavou – Hradec – Čáslav, 600560 Ledeč n. Sázavou – Hradec – Leština, 600670 Ledeč n. Sázavou – Hradec – Světlá n. Sázavou a dálkovou linkou č. 600 120 Praha - Ledeč n. Sázavou – Světlá n. Sázavou – Havlíčkův Brod – Chotěboř.

Na řešeném území jsou tři zastávky (Hradec, Horní Hradec, Hořeslavsko). Dopravní obslužnost je úměrná využití. Nové zastávky autobusové dopravy na silnici II. třídy se neplánují.

Vlivy na životní prostředí

Jedním z hledisek pro posuzování komunikační sítě je i  vliv na životní prostředí. Jako i další lidské činnosti, má i doprava vliv na okolí, a to nejen v kladném, ale i záporném  směru.

Jedním ze základních vlivů je vytváření hluku při pohybu vozidla po komunikaci. Tyto vlivy je možno kvantifikovat pomocí výpočetních metod, které vytvářejí matematický model ze všech  vstupních faktorů.

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a jeho novely č. 274/2003 Sb.

Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jeho novela č. 88/2004 Sb. Dle tohoto nařízení vlády jsou stanoveny limitní hodnoty hluku a vibrací stanovené pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a pro chráněný vnitřní prostor staveb.

V následující tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb u pozemních komunikací (doplněná tabulka z přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.) pro denní a noční (22,oo - 6,oo hod.) dobu.

Tabulka limitních hladin hluku pro venkovní prostor pro pozemní komunikace:

| Způsob využití území | Den/noc | Limitní hladiny hluku v dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | Den Noc | 45 35 | 50 40 | 55 45 | 65 55 |
| Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | Den Noc | 50 40 | 50 40 | 55 45 | 65 55 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory | Den Noc | 50 40 | 55 45 | 60 50 | 70 60 |

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2)  Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

Hlavní pozemní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Stará hluková zátěž je stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy na veřejných komunikacích, který v tomto prostoru existoval k 1.1. 2001.

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány                     k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Výpočty ekvivalentních hlukových hladin od provozu na  pozemních komunikacích se provádějí dle platných "Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy". Vlastní výpočty se provádějí specializovanými výpočetními programy.

Hladina hluku od silniční dopravy závisí na intenzitě dopravy, skladbě dopravního proudu, rychlosti a plynulosti pohybu  vozidel, dále na podélném sklonu nivelety vozovky, druhu a stavu krytu vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu, stínění a odrazech zvuku. Vypočtené hodnoty hladin dopravního hluku jsou vztaženy ke standardnímu stavu atmosféry. Pro silnici II. třídy č. 130, která prochází zastavěným územím obce se hluková izofona 55 dB (průměrná intenzita dopravy 1834 atomobilů/24h – výhled 2500 automobilů/24h) je stanovena na 15m od osy silnice. Návrhové lokality území smíšeného venkovského jsou od silnice II. třídy cloněny pásy izolační zeleně pokrývající výše uvedené hlukové pásmo.

Ochranná pásma

Ochranná silniční pásma se zřizují dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění,  mimo souvisle zastavěné území obcí.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II.třídy nebo III.třídy a místní komunikace II.třídy.

V těchto pásmech je povolena stavební činnost pouze se souhlasem příslušného správního silničního orgánu a za podmínek v povolení uvedených.

Součástí nadřazené komunikace je i část vedlejší komunikace po hranici křižovatky, přičemž tyto hranice jsou určeny v příloze č. 3 prováděcí vyhlášky silničního zákona vyhl. 104/1997 Sb.

3.7. Zásobování vodou

## Stávající stav

Hradec

Místní část Hradec má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z vodojemu Hradec II. 100 m3 (473,00 / 469,70 m n.m.). Zdrojem pitné vody je prameniště v lese o vydatnosti 0,6 – 0,9 l/s, z něhož je surová voda čerpána přes vodojem Hradec I. 20 m3 (456,14 / 454,14 m n.m.) do nového vodojemu, kde je upravována chlorováním  odradonováním. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Hradec. Vodovod byl realizován v letech 1986 – 1992.

V osadě Horní Hradec  je vybudován skupinový vodovod z roku cca 1950 pro 42 stálých obyvatel a 12 chalupářů. Pitná voda je ze studní do rozvodné sítě dopravována gravitačně. Kvalita vody je pravidelně kontrolována a na údržbě se finančně podílí obec Hradec. Mapová dokumentace zásobování vodou v osadě se nedochovala.

Hamry

Místní část Hamry je zásobena pitnou vodou ze soukromého společného vodovodu, který provozují místní obyvatelé, nejedná se o veřejný vodovod. Kvalita vody je vyhovující.

Ostatní části zástavby, zejména samoty a menší osady, jsou zásobovány vodou individuelně z vlastních studní.

V roce 2004 byl zpracován „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ (PRVK),  podkladem byl zpracovaný PRVK okresu Havlíčkův Brod (Hydroprojekt a.s. 10/97), dále dotazníky s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizací a čištění odpadních vod, provozní řád veřejného vodovodu Hradec u Ledče (kolaudace 1991), Urbanistická studie obce – zpracovatel STAVOTHERM a regionální plány implementace směrnic EU – zpracoval AQUAPROCON s.r.o. 09/2002.

Z provozního řádu vodovodu uvádíme, že užívání vodovodu povoluje kolaudační rozhodnutí OkÚ Havlíčkův brod RŽPaZ vydané pod č.j. vod.867/1991-Š ze dne 6. 1. 1992.

Nakládání s vodami, odběr podzemních vod – prameniště Hradec, byl povolen ONV Havlíčkův Brod  OVLHZ pod č.j. vod. 425/89-Bá ze dne 21. 4. 1989.

Ochranná pásma vodních zdrojů byla stanovena rozhodnutím ONV Havlíčkův Brod OVLHZ pod č.j. vod. 1955/85-Ji ze dne 29. 1. 1986. Ochranná pásma 1. a 2. stupně vycházejí ze zprávy o provedení hydrogeologických prací a úpravy prameniště. Zásady režimu hospodaření v OP vychází z hygienických předpisů a vládních nařízení. Podrobně uvedeno v provozním řádu.

V katastrálním území Hradce u Ledče nad Sázavou byla v roce 1966 založena skládka na neutralizační kaly z výrobní galvanizovny a učňovského provozu Kovofiniš. V provozu byla 25 let do roku 1992. Pod skládkou se nachází prameniště. Při sanaci skládky bylo odstraněno celé těleso skládky i kontaminované horninové podloží a tím byla zastavena dotace závadných látek do kolektoru podzemní vody. Vzhledem ke znečištění povrchových vod byla pod prameništěm u skládky instalována reakční bariéra s granulovaným železem, zajišťující dechloraci vody. Pramenní vývěr musí být označen tak, aby bylo minimalizováno náhodné požití vody.

Návrh obsažený v územním plánu vychází z výše uvedených podmínek.

V současně zpracovávaném konceptu ÚPO se jedná o výstavbu nových RD v Hradci 60 + 30 a v Horním Hradci 10 RD, v Hamrech 10 RD.

Řešení zásobování je toto:

V Hradci bude doplněna vodovodní síť pro 30 RD, pro Horní Hradec a 10 RD lze přivést pitnou vodu z Hradce pomocí automatické tlakové stanice (ATS).

Výstavba 60 RD bude zásobena pitnou vodou z Ledče nad Sázavou prodloužením stávající vodovodní sítě a to ze III.tlakového pásma (stávající vodojem 80 m3 + 150 m3 + ČS, dno 416 m n.m.).

Bilance potřeby vody

Demografický vývoj – dle PRVK stávající počet obyvatel………………. 212

navržené RD   60 + 30 + 10 = 100 RD x 3 = ……………………………    300

celkem ………………………………………………………………………… 512 zaokrouhleno 500

specifická potřeba dle Vyhlášky MZ č. 428/2001 Sb.,  46 m3/ob.rok = 126 l/ob.den

technická a občanská vybavenost        20    -„-

celkem                                                                                             146    -„-   zaokr. 150 l/ob.den

koeficienty kdmax  =  1,5,   hodinové maximum khmax  =  2,0

pro Hradec a Horní Hradec včetně 60 RD

Qp                                 Qdmax                                  Qhmax

m3/d                 l/s              m3/d               l/s                           l/s

75,00             0,87            112,50           1,30                        2,60

Hradec a Horní Hradec bez 60 RD

počet obyvatel     30 + 10 RD x 3 = 120 obyvatel + 212  =  332 obyvatel, zaokr. 330

19,50              0,57            74,25            0,86                        1,72

pro 60 RD je uvažováno s denním maximem rozdílem ve výši 1,30 – 0,86 = 0,44 l/s a hodinovým maximem 0,88 l/s pro III.-tlakové pásmo vodovodní sítě Ledče nad Sázavou.

Výše uvedený návrh je v souladu se schváleným PRVKÚC kraje Vysočina.

Výhledově je možno uvažovat s napojením místní části Hamry na vodovod Hradce (kapacita zdroje je dostatečná). Tento záměr není v souladu s PRVKÚC kraje vysočina, proto je možno s tímto návrhem počítat až po návrhovém období PRVKÚC, nebo pokud bude provedena změna PRVKÚC. V územním plánu je tento záměr uveden jako výhledový.

3.8. Kanalizace a likvidace odpadních vod

- Stávající stav

Hradec a místní části Horní Hradec a Hamry nemají vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, nebo je likvidace odpadních vod prováděna v septicích.

Návrh obsažený v územním plánu vychází z výše uvedených podmínek

Ochranná pásma

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměru 500 mm, 2,5 m

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

3.9. Vodní toky a plochy

K.ú. Hradec u Ledče nad Sázavou leží na rozhraní vodních toků Nezdínského potoka  a Olešenského potoka, které jsou pravostrannými přítoky Sázavy.

Z jižního okraje obce a od prameniště a vodojemů odtéká bezejmenný potok, který je též vyústěn do Sázavy.

Hamry se nacházejí na levém břehu Olešenského potoka.

Hydrologické údaje vodních toků

Nezdínský potok   1 – 09 – 01 – 126, dílčí plocha povodí 15,168 km2

Bezejmenný p.      1 – 09 – 01 – 127,          -„-                    7,613  -„-, celková plocha 1.311,230 km2

Olešenský p.         1 – 09 – 01 – 128,          -„-                   34,468 –„-

Vodní plochy

Severně stávajícího prameniště se nachází malá vodní plocha o ploše cca 0,40 ha. 1 vodní plocha se nachází na návsi v části Hradec, na jižním okraji Hradce je přírodní koupaliště, ,tůň na okraji Hradce za kapličkou a vodní plocha v Hamrech.

Neuvažuje se s úpravami vodních toků, cílem je udržení stávajícího přírodního stavu vodních toků a ploch.

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat  po obou stranách toku pro možnost užívání volný nezastavěný  manipulační pruh o šířce 6 m od  břehové čáry dle § 49 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o znění některých zákonů, v platném znění.

- Záplavové území

Dle zákona č. 254/2001 Sb., Díl 2, Povodňová opatření  §  66 až 81 je limitem území stanovené záplavové území. V Hradci se nenachází žádné vyhlášené záplavové území.

Ve skutečnosti dochází k záplavám v m.č. Hamry u  Olešenského potoka, kde bývá v období přívalových dešťů zaplavován mlýn. Toto území je nutno označit jako území ohrožené rozlivem.   V kritických místech nejsou navrhovány žádné stavební aktivity

Při zástavbě území je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, t.zn., aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v tocích.

3.10. Elektrorozvody

- Stávající stav

Způsob napájení

Obec je napájena elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem 22kV.

Primérní rozvod

Obec je napájena z primerních  linek 22kV VN 229. Z těchto linek jsou vrchními odbočkami připojeny trafostanice v obci.

Transformace VN/NN

Hradec:

K transformaci VN/NN slouží 5 transformačních stanic, 3 VČE, a 2 cizí

MAJITEL: VČE

=====================================================================

čís.TS	Název TS	Druh TS	Výkon TS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TS 205	HRADEC                                    příhrad.            	250 kVA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TS 206	HORNÍ HRADEC                       příhrad.	100 kVA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TS 234	HOŘESLAVSKO  	příhrad.	  50 kVA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný výkon : distribuce celkem                                                                400 kVA

Do této bilance není započítána trafostanice TS 480 „HORNÍ LEDEČ“,  BTS,  630kVA, která sice stojí těsně vedle navrhované zástavby, ale je již plně zatížená a nelze již přezbrojením zvýšit její výkon.

MAJITEL: cizí

=====================================================================

čís.TS	Název TS	Druh TS	Výkon TS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TS 258	HRADEC STS                           příhrad.                        	100 kVA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TS 566	HRADEC ZD                              BTS                        	160 kVA

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný výkon : cizí celkem                                                                         260 kVA

Stávající zatížení

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN. Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanice VČE :     0,75 při cos fí = 0,9

Obec Hradec :                    	             Pp = 400 x 0,75 x 0,9   = 270 kW

Sekunderní rozvod

Sekunderní rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C, převážně vrchním vedením. V transformaci VN/NN je menší rezerva výkonu (po výměně transformátoru za větší jednotku), využitelná vzhledem k nízké přenosové schopnosti vrchního vedení pouze v blízkosti TS.

### Návrh

Nová výstavba

Návrh řeší v návrhovém období výstavbu rodinných domů + plochy pro výrobu. Obec Hradec je plynofikována. V rámci návrhových lokalit je uvažováno cca 90 RD.

Požadovaný příkon a jeho zajištění

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Vzhledem k tomu, že obec Hradec je plynofikována, je uvažováno elektrické vytápění u 10 % domácností nových rodinných domů.

Distribuce

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA :

Roční trend růstu příkonu je uvažován cca 2% ročně ( k = 1,35 pro návrhové období 15 let ).

Hradec :                      stávající příkon : P1=  270 kW

příkon v r. 2020 : P2= k x P1= 1,35 x  270 =  365 kW

NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA :

Obec Hradec :                                 9 RD el.vytápěné : P3= 9 x (6 + 4/91/2) = 66 kW

81 RD plyn.vytápění : P4= 81 x (1,6 + 6,4/811/2) = 187 kW

Celkem navržené RD : P5= P3+ P4= 66 + 187 = 253 kW

Občanská vybavenost : P6= 0,3 xP5 = 0,3 x 253 = 76 kW

Celkem navržená zástavba : P7= P5+P6= 253 + 76 = 329 kW

Celkem distribuce v r.2020: P8= P2+P7= 365 + 329 = 694 kW

Průmysl:

V obcích je větší průmyslový odběr zajištěn samostatnými trafostanicemi. V případě vzniku dalšího většího průmyslového odběru bude situace řešená přezbrojením trafostanice nebo postavením nové trafostanice s vrchní primerní přípojkou.

Zajištění výhledového výkonu :

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 22 kV, stávajícím vrchním systémem 22 kV. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

Transformace VN/NN

Výhledový požadovaný výkon 694 kW pro distribuci bude zajištěn jednak ze stávající trafostanice TS 205, které se osadí většími transformátory a přezbrojí (pro nových 30 RD). Pro novou lokalitu 60 RD bude nutno postavit novou stožárovou trafostanici T1, která bude vrchní primerní přípojkou napojena na stávající primerní vedení 22 kV.

Primérní rozvod

Primerní rozvodný systém 22 kV zůstane zachován.

Sekunderní rozvod

Nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým sekunderním vedením (dle místních podmínek určených Rozvodným závodem VČE). Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možnosti a požadavků na výkon postupně kabelizována.

Navržený typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm2.

### Ochranná pásma

Dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, platí pro zařízení následující ochranná pásma:

Pro zařízení vybudovaná po 1.1.1995:

Vrchní primerní vedení do 35 kV – 7m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 20m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1.1.1995:

Vrchní primerní vedení do 35 kV – 10 m od krajních vodičů

(ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 30m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního kabelu.

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno:

- zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky,

- vysazovat a nechávat růst porosty nad výšku 3m,

- provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek osob.

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující její údržbu.

3.11. Telekomunikace

V obci byla provedena částečná kabelizace telefonní sítě v letech 1995-98. Síťové rozvaděče SR jsou napojeny z TO Jihlava.

Stav pokrytí všech mobilních operátorů je v obci dobrý.

Nové bytové a podnikatelské stanice budou napojeny na stávající síťové rozvaděče SR. Pokud rezerva v síťovém rozvaděči bude vyčerpána, bude napojení prozatím řešeno koncentrátorem.

Ochranné pásmo kabelového podzemního vedení je 1,5m na každou stranu od krajního kabelu (dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.). Provozovatel telefonní sítě: ČESKÝ TELECOM, a.s., telekomunikační obvod Jihlava.

3.12. Radiokomunikace

Ve správním území obce Hradec se nenalézá žádné podzemní ani nadzemní vedení, zařízení nebo objekt nadmístního významu. Správním územím obce neprocházejí ani žádné provozované radioreléové (rr.) trasy.

3.13. Zásobování plynem

- Stávající stav

Ve směru západ – východ  je řešeným územím veden VTL plynovod.

Obec Hradec je  plynofikována, a většina objektů napojených na rozvod plynu ho využívá                k vytápění. V obci je proveden rozvod STL plynovodu z VTL/STL regulační stanice na severním okraji Hradce. Stávající objekty které nebyly napojeny na rozvod plynu jsou vytápěny lokálně pevnými palivy, tj. hnědým uhlím, palivovým dřevem, dřevním odpadem a v některých případech i elektřinou způsobem přímotopnými a nebo  akumulačními kamny na noční elektrický proud. Za lokální vytápění se považuje i ústřední a etážové vytápění do výkonu 50 kW (0,05 MU).

### Ochranná pásma a bezpečnostní pásma

V energetickém zákoně č. 458/2000 Sb, v platném znění, jsou pro plynárenská zařízení stanovena ochranná pásma takto :

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, mimo zastavěné území obce 1,5 m  na obě strany od půdorysu

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu

Uvedený zákon kromě ochranných pásem stanovuje ještě pásma bezpečnostní takto :

- odpařovací stanice zkapalněných plynů .........................................      100 m,

-  regulační stanice vysokotlaké ....................................................….      10 m,

-  regulační stanice velmi vysokotlaké ............................................…       20 m,

-  vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .......................................…      15 m,

do DN 250 mm .........................................  20 m,

nad DN 250 mm ......................................   40 m,

- velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 mm ............................…..       100 m,

do DN 500 mm ...............................  150 m,

nad DN 500 mm .............................   200 m.

#### 3.14. Odůvodnění vymezení Plochy systému sídelní zeleně  jako plochy s jiným způsobem využití dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)

#### Tuto funkci, obsahující plochy zeleně ochranné a izolační (návrhové lokality - ZO , bylo nutné v územním plánu vyznačit jako součást systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, části I., odst.1, písm.c. vyhlášky 500/2006 Sb.

3.15. Poddolovaná území

V řešeném území se nenacházejí žádná výhradní ložiska nerostných surovin.

V řešeném území se nacházejí následující poddolovaná území:

| List ZM 1:50000 | Název | Surovina | Rozsah | Rok pořízení záznamu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1334 | Hradec u Ledče n.S. – Horní Prosíčka | Rudy | Ojedinělá | 2002 |
| 1334 | Hradec u Ledče n.S. - Hořeslavsko | Rudy | Ojedinělá |  |

3.16. Zvláštní zájmy

Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu letištního radiolokačního prostředku. Veškerá zástavba podléhá vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice.

4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Územní plán  nebyl posuzován  z hlediska vlivů na životní prostředí, ani z hlediska vlivů na oblasti Natura 2000,  resp. nebylo požadováno.

Územní plán je koncipován s ohledem na zachování a rozvoj urbanistických, historických a krajinných hodnot území, rozvoj zastavěného území je uvažován v rozsahu funkcí (vymezeny návrhové lokality pro bydlení, drobnou výrobu, dopravní plochy a zeleň), které nebudou mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území.

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Předpokládané důsledky navrženého řešení na ZPF byly vyhodnoceny podle zák.č.334/92 Sb. a vyhl. 13/94 Sb., v platném znění, vyhlášky č.13/1994 Sb. MŽP ČR, kterou  se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF ve znění zákona ČNR č.10/1993 Sb, v platném znění, a zák. č. 98/1999 Sb., v platném znění.

- Hranice zastavěného území

Hranice zastavěného území obce byla stanovena v březnu 2006.

- Struktura využití pozemků

Zastavěné plochy zabírají v Hradci jen kolem 1,6 % rozlohy, lesní půda 39,6,% zemědělská půda 43,3 % (v rámci zemědělské pak orná půda 90,4 %, louky 31,7 %, zahrady 4,5 % a sady 0,3 %), vodní plochy 0,9 % ( v rámci vodní plochy pak rybníky 28 %, vodní toky 59 % a vodní nádrže 13 %) a ostatní plochy 8,2 % výměry obce.

| celková výměra | ha | 580,1567 |
| --- | --- | --- |
| chmelnice | ha | 0 |
| louky | ha | 85,3623 |
| lesní půda | ha | 224,9054 |
| orná půda | ha | 224,7334 |
| ostatní plochy | ha | 21,9763 |
| ovocné sady | ha | 0,7106 |
| vinice | ha | 0 |
| vodní plochy | ha | 2,2348 |
| zahrady | ha | 11,4214 |
| zastavěné plochy | ha | 8,8125 |
| zemědělská půda | ha | 322,2277 |

- Pedologie, bonitované půdně ekologické jednotky

Pedologie

Půdy se v území vytvářely v závislosti na geologickém podloží, reliéfu terénu a klimatických podmínkách. Na podkladě hornin ze skupiny žula rul se vyskytuje převážně hnědá kyselá půda (dilluviální hlinité překryvy na plošinách) a půda nivní glejová (alluvium v údolních nivách na nevápnitých nivních uloženinách). Půdní reakce je kyselá až slabě kyselá. Humusová vrstva je mělká, totožná s ornicí, s horší kvalitou. Jedná se o středně těžké půdy s malým obsahem štěrku.

Bonitované půdně ekologické jednotky jsou výchozím podkladem pro ochranu půdního fondu při územně plánovací činnosti. Kód BPEJ se skládá z kódu klimatického regionu (číslo na první pozici), kódu hlavní půdní jednotky(následující 2 číslice) a označení vedlejší půdní jednotky (poslední 2 číslice).

Třídy ochrany zemědělské půdy vyjadřují její kvalitu. Nejcennější půdy jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany. V řešeném území se vyskytují půdy zařazené do následujících BPEJ, největší zastoupení mají půdy II. třídy ochrany.

| Kód BPEJ, vyskytujících se v řešeném území | Třída ochrany |
| --- | --- |
| 7.29.01 | I. |
| 7.29.11 | I. |
| 7.29.14 | III. |
| 7.29.41 | V. |
| 7.29.44 | V. |
| 7.29.54 | V. |
| 7.29.51 | V. |
| 7.67.01 | V. |
| 7.68.11 | V. |
| 5.29.11 | II. |
| 5.29.14 | III. |
| 5.29.54 | V. |
| 5.29.41 | IV. |
| 8.34.21 | I. |
| 8.34.24 | III. |
| 8.34.34 | III. |

- Investice do půdy

V řešeném území se odvodněné pozemky nacházejí pouze v okrajové části podél potoka. Návrhové lokality nejsou v těchto místech situovány.

- Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

Návrh vychází z možností řešeného území daných strukturou zastavěného území, terénními podmínkami a výhledovým předpoklady obce pro další rozvoj. Ve fázi konceptu bylo předloženo variantní řešení návrhových lokalit, kde došlo oproti původnímu návrhu, resp. variantě č.1 ke značnému zmenšení rozsahu návrhových lokalita na půdách nejkvalitnějších dle následující tabulky:

| lokalita – celková rozloha | popis | pův. výměra záboru kvalit. půd v ha(tř.ochrany | variantní výměra záboru kvalit. půd v ha (tř.ochrany) |
| --- | --- | --- | --- |
| SV1 -5,24ha | jihovýchodně položený svah v části obce, kde v poslední době vyrostlo několik nových rodinných domů – výrazná redukce plochy, zůstává pás při místní komunikaci | 4,86 (I.) | 1,45(I.) |
| SV2 | beze změny |  |  |
| SV3 -8,37ha | výrazná redukce rozsahu na plochy podél místních komunikací | SV3a | 8,37(I.) | 2,55(I.) |
|  |  | SV3b |  | 0,30(I.) |
| SV4 -2,21ha | výrazná redukce plochy, zůstává část v návaznosti na současnou zástavbu Hradce | 2,21 (I.) | 0,75(I.) |
| SV5 | beze změny |  |  |
| SV6 | rozsah lokality zůstává, změní se funkční využití na podnikateslké aktivity |  |  |
| SV7,8,9 | beze změny |  |  |
| SV10 -1,70ha | vypuštění, tím pádem i vypuštění lokality Z6 | 1,29(II.) | 0 |
| SV 11,12,13 | beze změny |  |  |
| PO1-6,34ha | redukce lokality a rozvrstvení do dvou etap, čímž v I. etapě bude půda II.třídy ochrany dotčena pouze okrajově a celkový zábor 3ha půdy II.tř.ochrany se zmenší na1,8ha | 3,01(II.) | I.etapa-0,6 II.etapa1,2 |
| PO2-8,53ha | redukce lokality a rozvrstvení do dvou etap, čímž v I. etapě bude půda II.třídy ochrany dotčena pouze okrajově a celkový zábor 3,6ha půdy II.tř.ochrany se zmenší na1,8ha | 3,01(II.) | I.etapa-0,45 II.etapa1,35 |
| SV14 | nově doplněná lokalita na žádost vlastníků pozemků – jedná se o zábor 0,25ha půdy V.tř.ochrany (BPEJ 7.68.11) |  |  |

Na základě společného jednání byla do návrhu územního plánu zařazena lokalita SV 15. Jedná se o zábor půdy V. třídy ochrany o velikosti 0,58 ha. Konečné plochy záborů zemědělského půdního fondu jsou vyčísleny v přiložené tabulce.

Pro zábory zemědělské půdy v důsledku lokalizace návrhových lokalit byly použity půdy horší kvality v části Hamry, kde se kvalitnější půdy nevyskytují. Jedná se o lokality č.SV11, SV12, SV13, TZ1 a L1.

Pro možnost rozvoje výstavby Hradce a Horního Hradce nebylo možné se vyhnout kvalitním půdám. Návrhem jsou dotčeny nejkvalitnější půdy. Jde o návrhové lokality č.SV1-SV10 a PO1 a PO2, Z1-Z5.

Pro lokality PO1 a PO2 je stanovena etapizace výstavby, za účelem zajištění posloupnosti realizace nové zástavby ve směru od zastavěného území.

Výstavba (staveb a zařízení dle přípustného využití s výjimkou staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury) v části zařazené v etapě II. je možná až po zastavění (resp. vydání územních či stavebních povolení) 70% plochy zařazené do etapy I.

Sítě dopravní a technické infrastruktury je možné zrealizovat současně v rámci celé plochy lokality PO1 a PO2.

Vysvětlivky: 	SV – plochy smíšené obytné

PO – plochy bydlení příměstského

Z – izolační zeleň

TZ – plocha technického zázemí

L - zalesnění

Po veřejném jednání došlo k upravení rozsahu lokality Z3a a vyčlenění plochy zeleně Z6, celkový zábor oproti projednávanému znění byl však zmenšen.

- Zemědělská prvovýroba

Řešené území patří do bramborářské výrobní oblasti. Charakteristické jsou středně velké, mírně až středně svažité pozemky v nadmořské výšce nad 300 m.

Území nepatří mezi tzv. zranitelné oblasti dle nařízení vlády 103/03 o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

V území se nacházejí dva areály zemědělské výroby – severně a jižně Hradce.

- Pozemkové úpravy

V řešeném území nebyly pozemkové úpravy realizovány ani započaty.

- Opatření k zajištění ekologické stability

Územním plánem jsou převzaty prvky systému ekologické stability, které jsou v řešeném území pouze lokálního charakteru.

- Zemědělské účelové komunikace

Systém zemědělských účelových komunikací není návrhem ÚPO dotčen, nejsou navrhovány nové zemědělské komunikace. Umístění návrhových lokalit  neznemožní obdělávání sousedních zemědělských pozemků:

- pozemek PK p.č. 106 je přístupný po sousedící cestě na jižním okraji lokality SV2, po které je přístupný zemědělský areál.

- zbytek pozemku PK p.č. 473/1 je přístupný podél západního okraje lokality č.SV3a v místech vedení  vysokého napětí

- přístup ke zbytku parcely PK 637/1 je zajištěn zmenšením návrhové lokality č. SV4

- mezi lokalitami SV7 a SV8 je ponechána komunikace, která umožní kromě přístupu na obě lokality i obdělávání přilehlých zemědělských pozemků

6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou v k.ú. Hradec u Ledče nad Sázavou převážně v majetku Lesní správy Ledeč nad Sázavou, v malé míře v soukromém vlastnictví. Obec žádné pozemky PUPFL nevlastní.

Lesní plochy zabírají 225 ha, což je 39,6 % celkové rozlohy katastrálního území.

Lesy v řešeném území jsou zařazeny do funkce lesů hospodářských, ve kterých budou respektovány základní cíle pro zachování a rozvoj:

-  dle §2 zák. č. 289/1995, v platném znění, je stanovena zásada využívání lesa takovým způsobem a jen v takovém rozsahu, aby nyní i v budoucnu byla zachována schopnost plnit všechny ekologické, společenské i hospodářské funkce, resp. všechny produkční i mimoprodukční funkce při současném zachování biologické různorodosti a regenerační schopnosti lesa – princip trvale udržitelného hospodaření v lese.

-  rámcové směrnice hospodaření musí vycházet z tohoto cíle za současného dodržení Iesního zákona a prováděcích předpisů.

-  v zakládání, výchově i obnově lesních porostů je nutno respektovat přírodní podmínky a ekologické nároky jednotlivých dřevin. Cílem obnovy bude založení odolných, druhově a prostorově pestrých porostů s maximálním využitím přirozené obnovy. Prostředkem                               k dosažení cíle bude zejména individuální přístup k porostním skupinám na jednotlivých lesních typech s různou dřevinnou skladbou mateřského porostu.

-  ve výchově lesních porostů, resp. porostních skupin bude preferován včasný a intenzivní výchovný zásah pro zpevnění porostu za trvalé preference meliorizačních a zpevňujících dřevin.

-  na vhodných lokalitách bude preferována hmotová produkce s důsledným zdravotním výběrem. V porostech blížících se mýtnímu věku bude využito světlin a ploch po nahodilých těžbách pro vnesení MZD.

-   v mýtních porostech bude maximálně využito přirozené obnovy, její postupné uvolňování za současného vnášení MZD ve skupinách, případně násecích.

V jihovýchodní části řešeného území jsou dle LHP vymezeny 2 lokality lesů zvláštního určení – v rámci hranic PHO.

Porosty v řešeném území spadají do dvou vegetačních stupňů: Lesní masiv pokrývající velkou část východní poloviny sledovaného katastrálního území je celý zařazen do lesního vegetačního stupně č.4 – bukový. Lesní porosty v okolí Olešenského potoka v západní části katastru jsou pak řazeny do  lesního vegetačního stupně č.3 – dubobukový.

Lesní porosty v katastru obce mají v lokalitách s nepříznivým sklonem terénu půdoochrannou funkci. V okolí vodotečí procházejících plochami lesa jsou stanoveny meliorační okrsky, které využití porostů respektuje.

Cílové hospodaření v těchto lesích je nastaveno především na živná stanoviště středních poloh v mnoha případech prostoupená lokalitami kyselých stanovišť středních poloh a v okolí vodotečí procházejících lesními porosty pak oglejená stanoviště vyšších poloh. Pro pás vegetace na severním a severovýchodním okraji katastru v okolí Olešenského potoka je nastavena funkce exponovaná stanoviště středních poloh přecházející v  živná stanoviště středních poloh.

K zastavěnému území obce zasahuje pásmo 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů (dle zák. 289/1995 Sb.,§ 14 odst. 2, v platném znění).

Územní plán obce Hradec se nedotkl pozemků PUPFL. Územním plánem je vymezena lokalita určená k zalesnění L1 v místní části Hamry, která navazuje na stávající pozemky PUPFL. Pro lokalitu bude v navazujících dokumentací odborně stanoven sortiment dřevin vhodných k zalesnění této lokality.

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU zpracované pořizovatelem

dle § 53 odst. 5 Zákona č. 183/2006 Sb.

1. POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.1. Zadání

Zastupitelstvo obce Hradec usnesením č. 19/2004 ze dne 8.9.2004 rozhodlo o pořízení územního plánu obce. Zpracováním územního plánu byl pověřen projektový ateliér REGIO s. r. o., Hradec Králové. Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Světlá nad Sázavou zajišťuje pořízení územního plánu obci Hradec podle Zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů a to na základě dohody ze dne 23.11.2004.

Veřejné projednání návrhu zadání územního plánu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Hradec od 1.8.2005 do 5.9.2005 a na úřední desce Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou od 1.8.2005 do 2.9.2005. Veřejné projednání Návrhu zadání územního plánu proběhlo dne 22.8.2005 na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou a na Obecním úřadě v Hradci. Dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí byl Návrh zadání zaslán jednotlivě na dodejky. Krajský úřad kraje Vysočina - odbor územního plánování a stavebního řádu  neměl připomínky k předloženému návrhu ÚP, schváleno dne 21.9.2005 č. j. KUJI 15964/2005OPÚ – Br.

Projednání návrhu zadání územního plánu proběhlo v souladu s § 20 zákona č. 50/1976 Sb. K návrhu zadání pořizovatel obdržel v zákonné lhůtě stanoviska a podněty od dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Tato stanoviska byla zohledněna v Návrhu zadání ÚP Hradec. Sousední obce se k danému návrhu zadání ÚP v termínu nevyjádřily a neuplatnily požadavek o jejich informování v dalším průběhu pořizování ÚP Hradec. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 19/2005 dne 23. 9. 2005.

1.2. Koncept

Projednání konceptu územního plánu Hradec proběhlo v souladu s § 21 Zákona                             č. 50/1976 Sb. Koncept byl vystaven v zákonných lhůtách na Obecním úřadě Hradec a na Městském úřadě Světlá nad Sázavou. Veřejné projednávání konceptu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Hradec od 6.4.2006 do 20.5.2006 a na úřední desce Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou od 6.4.2006 do 17.5.2006. Veřejné projednání konceptu spolu s odborným výkladem se konalo dne 10.5.2006. Dotčené orgány státní správy a nadřízený orgán územního plánování byly vyrozuměny jednotlivě zasláním oznámení. Ke konceptu byly podány námitky a připomínky. Na základě výsledků projednání konceptu zpracoval pořizovatel návrh souborného stanoviska s pokyny pro zpracování návrhu ÚP. Dne 2.10.2006, č.j. KUJI 69247/2006 vydal Krajský úřad kraje Vysočina - odbor územního plánování a stavebního řádu vyjádření, že souborné stanovisko konceptu ÚP Hradec splňuje požadavky dané stavebním zákonem a ostatními právními předpisy a lze jej předložit ke schválení zastupitelstvem. Souborné stanovisko ke konceptu ÚP Hradec bylo schváleno zastupitelstvem obce usnesením č. 16/2006 dne 4.10.2006.

1.3. Návrh

Návrh územního plánu byl projektantem zpracován již podle nového stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Společné jednání dotčených orgánů, správců sítí, sousedních obcí a krajského úřadu k návrhu územního plánu se konalo dne 12.11.2007 na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou v souladu s § 50 odst. 2. Oznámení bylo všem dotčeným orgánům a správcům sítí zasláno jednotlivě na dodejky. K návrhu územního plánu pořizovatel obdržel v zákonné lhůtě ode dne jednání podle § 50 odst. 2 stanoviska. Dotčené orgány uplatnily stanoviska, která byla vyhodnocena a následně zapracována do návrhu územního plánu.

Návrh ÚP byl předložen k posouzení Krajskému úřadu kraje Vysočina - odboru stavebního řádu a územního plánování. V posouzení bylo konstatováno, že v předloženém Návrhu ÚP Hradec je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a není zpracován v rozporu se schválenou Politikou územního rozvoje ČR ani s konceptem ÚP VÚC kraje Vysočina. Na základě tohoto posouzení, které bylo zasláno dne 10.1.2008 pod č.j. KUJI 85280/2007, mohlo být zahájeno řízení o ÚP Hradec.

Projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP bylo zahájeno jeho vystavením v zákonných lhůtách k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě Hradec, na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou a na internetových stránkách města Světlé nad Sázavou. O upraveném a posouzeném návrhu ÚP Hradec se konalo dne 19.6.2008 veřejné projednání na Městském úřadě Světlé nad Sázavou.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Územní plán Hradec je v souladu a Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), schválenou Vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne 17.5.2006. Územní plán je v souladu s obecnými zásadami PÚR ČR i s kapitolou republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsažených v čl. 16 až 29.

ÚP Hradec je řešen v rámci územního plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) kraje Vysočina, který je ve fázi konceptu, s tímto konceptem není ÚP Hradec v rozporu.

Zásady územního rozvoje (ZÚR) byly zastupitelstvem kraje Vysočina vydány dne 16.9.2008 usnesením č. 5/2008. ÚP Hradec je v souladu se  ZÚR. Řešeného území se dotýká následující koridor: Koridor pro homogenizaci stávajícího tahu II/130, šíře koridoru pro silnici DK 08 ( Havlíčkův Brod – Humpolec – Pelhřimov – Světlá nad Sázavou) činí 80 m. VTL plynovod – stávající stav (v dokumentaci je podchycen).

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT  V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán Hradec naplňuje cíle a úkoly územního plánování podle § 18 a § 19 stavebního zákona č. 183/2006, zejména řešením bezkonfliktního vztahu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem obce i soudržností společenství obyvatel území:

- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích

- řeší účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území

- jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry v území a zajištěna ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů

- zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území

- stanovuje podmínky pro obnovu rozvoje sídelní struktury a pro kvalitní bydlení

- stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území

- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán Hradec je zpracován podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami.

Je respektováno zadání a souborné stanovisko konceptu ÚP Hradce, které bylo veřejně projednáno podle zákona č. 50/1976 Sb.

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Jednotlivé připomínky dotčených orgánů stání správy uplatněné v rámci projednání konceptu byly v souborném stanovisku zohledněny a návrh ÚP byl již zpracován v souladu s těmito připomínkami. V další fázi projednávání návrhu ÚP byly podány tyto upřesňující připomínky:

5.1. Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

lokalita VP1 nebude negativně ovlivňovat nadlimitní hladinou hluku venkovní                 chráněné prostory a prostory stavební.

Vyhodnocení pořizovatele: v regulativu ploch výroby a skladování (VP) je stanoveno podmíněně přípustné využití s uvedeným požadavkem.

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor dopravy a silničního hospodářství

doporučení k silnici č. II/130 kategorie S 9,5/70 vzhledem k usnesení zastupitelstva kraje Vysočina č. 0214/03/2006/ZK – silnice je součástí páteřní síti kraje Vysočina.

Vyhodnocení pořizovatele: kategorie S 9,5/70 je u silnice II/130 je již uvedena.

5.2. Sousední obce

Město Ledeč nad Sázavou

oznamuje, že v území se objevily dva nové zkolaudované objekty, které nemají napojení komunikací podél vnějších ploch PO1 a PO2, v grafické části je špatně zakreslení plynu (vede až k návrhovým plochám, které jsou etapizované) a návrh čističky odpadních vod – z důvodu navýšení kapacity ČOV, kterou by ČOV v Ledči nad Sázavou byla ohrožena.

Vyhodnocení pořizovatele: nové objekty budou vyznačeny do ÚP. Komunikační napojení PO1 a PO2 je nutno vyřešit v rámci vymezení ploch, komunikace jsou v regulativech uvedeny. Trasa plynovodu bude dle podkladů doplněna. Likvidace odpadních vod v ČOV – Ledeč nad Sázavou je v souladu s plánem vodovodů a kanalizací kraje Vysočina.

6. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo ze strany dotčeného orgánu při projednávání návrhu zadaní ÚP Hradec požadováno.

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO  ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Dotčený orgán státní správy neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Hradec na životní prostředí.

8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEB VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Územní plán Hradec počítá s využitím, případně s rozvojem těchto zastavitelných ploch:

- plochy smíšené obytné venkovské

- plochy bydlení příměstského

- plochy výroby a skladování

- plochy občanského vybavení

- plochy dopravní infrastruktury

Při návrhu nových bytových jednotek vzal projektant v úvahu tyto ovlivňující faktory: stávající stav bytového fondu, jeho kvalitu a stáří, rozsáhlejší lokality jsou členěny do etap výstavby a průchodnost vytipovaných lokalit s drobnými dopravními vazbami na větší sídla v okolí.

9. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Při řízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona byla uplatněna následující námitka a dle §53 byla vyhodnocena. Námitka byla podána v době před konáním veřejného projednání návrhu územního plánu, které proběhlo na Městském úřadě v Světlé nad Sázavou dne 19.6.2008.

Námitka: Rodina Lebedova vznesla písemnou námitku dne 16.6.2008 na návrhovou plochu SV3a, která je v jejich osobním vlastnictví a je dotčena návrhem zastavitelné plochy. Na návrhové ploše je vybudována „dočasná stavba“ na výrobu betonové směsi a odstavná plocha užitkových vozidel. Rodina Lebedova touto námitkou požaduje o částečné změně zařazení návrhové plochy. Část pozemku chtějí nechat jako SV – bydlení venkovské, smíšené a druhou část pozemku kde je vybudována „dočasná stavba“ na výrobu betonové směsi požadují zařadit do ploch pro podnikání.

Rozhodnutí o námitce:  námitce se nevyhovuje

Odůvodnění: „dočasná stavba“  na výrobu betonové směsi nemá potřebné povolení a probíhá řízení o jejím odstranění – návrhová plocha bude celá zařazena do ploch SV

10. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Při řízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona byly uplatněny následující připomínky. Připomínky byly podány před a při konání veřejného projednání návrhu územního plánu, které proběhlo na Městském úřadě v Světlé nad Sázavou dne 19.6.2008.

Připomínka: dotčený orgán, Ministerstvo vnitra – odbor správy majetku, uplatnil dne 16.5.2008 písemnou připomínku s požadavkem vyznačení ochranného pásma vysílače Obrvaň, které zasahuje do území řešeného návrhem ÚP Hradec.

Zohlednění připomínky v čistopise ÚP: připomínce se vyhovuje, návrh územního plánu bude doplněn o zákres tohoto pásma.

Připomínka: Občanské sdružení MOLEKUL doručilo připomínku, ve které požaduje zrušení návrhových ploch SV3a a SV4, které jsou určeny pro výstavbu rodinných domků. Výstavbou rodinných domů by došlo k vykácení či porušení historické aleje podél komunikace, která navazuje na parky a sady Thunovského letohrádku. Alej má mimořádnou krajinářskou a historickou hodnotu a je významná i z hlediska krajinného rázu.

Zohlednění připomínky v čistopise ÚP: odbor životního prostředí Městského úřadu Světlá nad Sázavou uplatnil na závěr stanovisko,  kde uznal tuto připomínku za oprávněnou a vznesl požadavek na redukci plochy návrhové lokality SV3a a na doplnění některých polohových a prostorových regulativů, které by zavedly ochranu této aleje. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhověl tomuto požadavku dotčeného orgánu a zajistil úpravu návrhu územního plánu v souladu s tímto stanoviskem.

Připomínka: rodina Lebedova vznesla ústní připomínku k návrhové ploše SV3a, všechny body týkající se této plochy byly podány i ve formě písemné námitky.

Zohlednění připomínky v čistopise ÚP: připomínce se nevyhovuje, odůvodnění je uvedeno v rozhodnutí o námitkách.

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odůvodnění územního plánu část zpracovaná projektantem

1.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	str. 1

2. Splnění zadání, splnění pokynů pro zpracování návrhu				str. 1

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení						str. 2

3.1.   	Odůvodnění koncepce rozvoje

3.2.   	Základní charakteristika

3.3. 	Demografie

3.4. 	Občanská vybavenost

3.5. 	Kulturní, historické a přírodní  hodnoty

3.6. 	Doprava

3.7.	Zásobování vodou

3.8.	Kanalizace a likvidace odpadních vod

3.9. 	Vodní toky a plochy

3.10.       Elektrorozvody

3.11.       Telekomunikace

3.12.       Radiokomunikace

3.13.       Zásobování plynem

#### 3.14.       Odůvodnění vymezení Plochy systému sídelní zeleně  jako plochy s jiným

#### způsobem využití dle §3, odst.4 vyhl. 501/2006 Sb.)

3.15.       Poddolovaná území

3.16.       Zvláštní zájmy

4. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území				            str. 14

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní  fond											str. 15

6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa									str. 18

7. Obsah odůvodnění územního plánu						str. 25

Obsah grafické části odůvodnění ÚP:

- koordinační výkres

- výkres širších vztahů

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Odůvodnění územního plánu část zpracovaná pořizovatelem

- Postup pořízení územního plánu                                                                       		str. 20

                - 1.1.	Zadání

          - 1.2.	Koncept

  - 1.3.	Návrh

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem                                                                            			str. 21

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území                                                                          			str. 21

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů                                                                                               			str. 22

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů                                                                                 			str. 22

      - 5.1.	Dotčené orgány

  - 5.2.	Sousední obce

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území                                                 		str. 23

- Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno                                                                          				str. 23

- Vyhodnocení účelného využití zastarav území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch                                                                                            		str. 23

- Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění                                                   		str. 24

- Vyhodnocení připomínek                                                                                   		str. 24

Počet stran textové části …………………………………………………………………………	     26

Počet výkresů grafické části ………………………………………………………………………	       3